## Slide 1: SKA参入に向けた技術開発
国立天文台 水沢VLBI観測所
河野裕介

## Slide 2: 日本の参加分野の候補
VLBI レコーダ
Band 5c
AIV
（SKA2 相関器）

## Slide 3: VLBIレコーダ
CSP(相関器)にVLBI用フェイズアップモジュールがある
OCTADISK2 or 3
VSREC (鈴木, 小山＋)
SKA CSP Mid Correlator and Beamformer Subelement Detailed Design Document
記録する

## Slide 4: VLBIレコーダ
ビットレート：80Gbps
  4ビーム x 5Gsps
    x２pol x 2bit = 80Gbps
    x２pol x 16bit = 640Gbps

## Slide 5: AIV
Assembly-Integration-Verification
  タイミング
  ALMAでの経験

## Slide 6: Array Assemblyの展開
ITF ＠Geraldton
AA1 18
AA2 64
AA3 256
AA4 512 stations

## Slide 7: 各種性能確認
AA1の例
  フルCSPなし
実績
  VERA
  KJCC
    韓国＋日本

## Slide 8: On-the-fly干渉計
アンテナメインビームを動かしながら高視野の画像を得る

## Slide 9: Band 5C Band B
SKAバンド
- 5c: 14-24＊GHz
BandB:
4.6
-
24
GHz
66台
67台
67台
67台
https://www.skatelescope.org/

## Slide 10: Band 3, ４, 5a, 5b, 5c
←ここに５C

## Slide 11: Band B
Oxford, ‎Chalmers (Yang+2016)
Band Bは-15dB 達成できていない
Band 5a,bは 達成できる
Band B 偏波特性
“SKA – MID Sensitivity” By Mike Jones+ 2016
大阪府立大と相談中
次の木村さんの講演
Spec: IXR < 15dB
開口能率

## Slide 12: SKA2

## Slide 13: SKA2では演算負荷の増加
局数10倍、演算負荷100倍
演算負荷 （単位TMACS/sec）
  SKA1
    F部 10
    X部 415
  SKA2
    F部 100
    X部 41,500
TMACS = Tera Multiplex & Accumulation
SKA2では
演算負荷100倍
4京FLOPS相当
By “SKA CSP Proposal” section 4 Technical Description Summary
(LOWの場合)
Notes: 現在 20京FLOPS

## Slide 14: プロセッサの進化
ムーアの法則の限界近い？

## Slide 15: 分散型計算機
SKA1= 52 Modules
SKA2= 5200 Modules?
  No Mooreの場合。
  PAFでさらに3000倍
Interconnect!
分散計算機

## Slide 16: 相関器インターコネクトのポイント
データ伝送パスが事前に確定している
  観測パラメータが決まれば演算構成が確定
    局数、観測モード、FFT点数など
  インテリジェントなスイッチは不要
膨大なデータレート
研究課題：相関器に適したインターコネクト

## Slide 17: SKA2/CSP/key technology
光スイッチ
光TX/RX
冷却

## Slide 18: 日本の強み：シリコンフォトニクス
光トランシーバの消費電力比較
PETRA
  Yashiki et al, 2016 5 mW/Gbps NRZ
IBM
  Huynh et al, 2016 5.7 mw/Gbps NRZ レーザーは外部
  Huynh et al, 2016 2.8 mw/Gbps PAM4 レーザーは外部
富士通
  Tanaka et al, 2018 1.6 mW/Gbps PAM4
UC バークレー
  Stojanovic, 2018 1.06mW/Gbps PAM4 レーザーは外部
    RX消費電力 0.36 pJ/b
    TX消費電力 0.7 pJ/b(変調のみ)
PETRA（技術研究組合光電子融合基盤技術研究所）

## Slide 19: 冷却：油没計算機
KEK, 東工大, 理研

## Slide 20: まとめ
参加する候補
  VLBI, AIV, Band5c/B
日本はSKA1では後発。SKA2に向けて今から研究を始めておきたい